## Slide 1: 數位系統設計 Lab 3

## Slide 2: Lab目標
請同學修改Lab2的程式碼：
  8bit加/減法器的組合邏輯
  輸入是8-bit的a, b以及1-bit add
加上輸出一個overflow訊號，例如說
  (-64) + (-64) = (-12810) ,因為負+負=負，overflow = 0
  110000002 +
  +110000002
  1100000002

## Slide 3: Lab目標
請同學修改Lab2的程式碼：
  8bit加/減法器的組合邏輯
  輸入是8-bit的a, b以及1-bit add
加上輸出一個overflow訊號，例如說
  (-64) + (-65) = (12710) ,因為負+負=正，overflow = 1
  110000002 +
  +101111112
  1011111112

## Slide 4: Lab目標
請同學修改Lab2的程式碼：
  8bit加/減法器的組合邏輯
  輸入是8-bit的a, b以及1-bit add
加上輸出一個overflow訊號，例如說
  100 + 65 = (-9110) ,因為正+正=負，overflow = 1
  011001002 +
  +010000012
  101001012

## Slide 5: 實驗內容
修改Lab2用verilog 設計一個8bit加/減法器，並且增加一個overflow訊號
用ncverilog進行模擬，觀察文字輸出以及波形
用testbench測試運算結果是否正確

## Slide 6: 實驗內容
module 名稱與輸入輸出訊號名稱請使用以下提供之template
module add_sub ( add, a, b, result, overflow);
// add = 1/0, doing the addition/subtraction
input add;
input [7:0] a,b;
wire signed [7:0]a,b;
output overflow;
output [7:0] result;
wire signed [7:0] result;
// Write your codes here
endmodule

## Slide 7: 實驗內容
I/O描述
  add：當add==1時，輸出a+b；當add==0時，輸出a-b
  a, b：輸入訊號
  result：加或減的計算結果
  overflow：發生溢位的時候為1，否則為0

## Slide 8: Design Compiler產生電路圖
1. dc_shell -gui

## Slide 9: Design Compiler產生電路圖

## Slide 10: Design Compiler產生電路圖

## Slide 11: Design Compiler產生電路圖
Double click

## Slide 12: Design Compiler產生電路圖
截圖上傳

## Slide 13: 繳交作業方式
請用壓縮檔繳交至iLearn2的Lab3
檔案名稱請包括學號，D大寫
內容包含
  1. 程式碼(一個 .v檔，請不要把testbench一起傳上來)
  2. 報告
    報告請存成pdf檔，內容必須包括：
    A. 程式碼
    B. 文字輸出截圖
    C. nWave 波型圖
    D. 電路圖(Design Compiler產生)
    E. 簡單心得(描述碰到的問題以及解決方式等等)
截止日期：10/31 23:59