## Slide 1: 數位系統設計 Lab 4

## Slide 2: Lab目標
  4 bit 計數器，每次posedge clk 的時候值會+3
  非同步Reset，當rst_n 訊號為0的時候計數器歸0
  輸出一個result訊號
  因為只有4 bit，超過15就會回到0。因此計數器的數字會是 0, 3, 6, 9, 12, 15, 2, 5, 8, 11, 14, 1, 4, …

## Slide 3: 方塊圖
+
3
D
Q
>
clk
module 1
module 2
result
rst_n
top module
4 bit dff

## Slide 4: 實驗內容
module 名稱與輸入輸出訊號名稱請使用以下提供之template
module counter (clk, rst_n, result);
input clk, rst_n;
output [3:0] result;
//放你設計的兩個module
endmodule

## Slide 5: 實驗內容
用ncverilog進行模擬，觀察文字輸出以及波形
用testbench測試運算結果是否正確
    電路圖(Design Compiler產生)

## Slide 6: 繳交作業方式
請用壓縮檔繳交至iLearn2的Lab4
檔案名稱請包括學號，D大寫
內容包含
  1. 程式碼(自己寫的所有 .v檔(共三個)，請不要把testbench一起傳上來)
  2. 報告
    報告請存成pdf檔，內容必須包括：
    A. 程式碼
    B. 文字輸出截圖
    C. nWave 波型圖
    D. 電路圖(Design Compiler產生)
    E. 簡單心得(描述碰到的問題以及解決方式等等)
截止日期：11/28 23:59