## Slide 1: 數位系統設計 Lab 6-電梯_testbench撰寫

## Slide 2: Lab目標
Testbench(同學需要撰寫的部份)
  利用提供的module設計一個testbench
  Testbench要包含如何判斷Pass!或Error!並輸出
提供的module
  客戶需要一個簡易的0~15樓電梯控制器，包含以下訊號
  clk: 時脈訊號輸入
  rst_n: Reset訊號輸入，低態reset，reset時樓層在0
  target: 4-bit的輸入訊號，代表使用者按下的目標樓層
  floor: 輸出訊號，代表電梯所在樓層。每次posedge clk時，樓層會往target靠近一層樓。例如target是5，floor是9，則floor會隨著clk變成8、7、6、5，最後停在5。而若target變成7，則floor會隨著clk變成6、7。
  如果提供的module符合以上行為，印出Pass!，否則印出Error!

## Slide 3: 實驗內容
Testbench 的 template
module elev_ctrl_test ;
// 宣告變數
// 連接待測模組
elev_ctrl E0( .clk(…), .rst_n(…), .floor(…), .target(…) ) ;
// 產生clk訊號
// 產生測試的訊號、並且觀察輸出訊號
initial begin
// 這邊可以像是寫C語言一樣，產生各個輸入訊號，
// 然後用if-else來判斷這個design的輸出是否符合規格，
// 最後用$display印出Pass!或Error!
$finish ;
end
// 如果有需要，可以在此加入$monitor指令、或是dump fsdb波型的指令
endmodule

## Slide 4: 實驗內容
必須要儘量每一個錯誤都有測試到
助教改作業時會設計更多有錯誤的或是正確的case讓同學的testbench來進行驗證

## Slide 5: 繳交作業方式
請用壓縮檔繳交至iLearn2的Lab6
檔案名稱請包括學號，D大寫
內容包含
  1. 程式碼(提供的module不用上傳,請只把你寫的testbench傳上來)
  2. 報告
    報告請存成pdf檔，內容必須包括：
    A. 程式碼
    B. 文字輸出截圖
    C. 簡單心得(描述碰到的問題以及解決方式等等)
截止日期：12/19 23:59