## Slide 1: Testbench教學

## Slide 2: 何謂testbench？
產生
Testbench
待測的 module
Module 1
Module 2
.
.
.
Module N
.
.
.
Input1
Input2
InputN
.
.
.
Output1
Output2
OutputN
觀察

## Slide 3: 何謂testbench？
就是個大module包住待測的module
負責產生input訊號，並且可以觀察output訊號

## Slide 4: Testbench分解部分
把待測試module的input宣告成reg，output宣告成wire
插入待測module接好線，然後clock訊號產（用always)，
一個initial用來給各樣訊號
一個initial用來觀察訊號（ monitor(選擇性要看哪個訊號) ）

## Slide 5: always 產生clk怎麼寫？
always begin
#5 //看你希望每個cycle間隔多少時間單位
clk = ~clk ;
end

## Slide 6: Initial介紹
語法：
initial begin
// 程式碼
end
功能：
1. 當模擬開始時就會被執行，且是一行一行執行 2. 執行到 end 就會結束 3. 安排在特定時間執行可以用延遲 4. 通常用在 test bench 當中。

## Slide 7: initial 怎麼寫？part1
initial begin
//設定輸入初始值
clk = 0 ;
rst_n = 0 ;
pass=0;
//透過延遲，來間個開每一種測試狀況
#10
rst_n = 1 ;
if (g1==1&&g2==0&&y1==0&&y2==0&&r1==0&&r2==1)
pass=pass+1;
#10
if (g1==1&&g2==0&&y1==0&&y2==0&&r1==0&&r2==1)
pass=pass+1;
end

## Slide 8: initial 怎麼寫？part2
initial begin
$monitor ( "time=%4d, clk=%b, rst_n=%b, r1=%b, g1=%b, y1=%b, r2=%b, g2=%b, y2=%b",$time, clk, rst_n, r1, g1, y1, r2, g2, y2 ) ;
end
$display() 與 $monitor() 的語法上幾乎一模一樣，但是：
$display() 是顯示被執行的瞬間該時間點的變數內容
$monitor() 則要放在initial裡面，會在受觀察的變數有改變時就列印觀察變 數的內容，兩者的的功能上有明顯的差異)。

## Slide 9: 如何讓testbench結束
用$finish 告訴程式執行結束
$finish 是仿真结束后退出仿真（撤底的退出）
語法：
initial begin
//your code
$finish
end

## Slide 10: 範例-Lab4_框架
module traffic_light( clk, rst_n, g1, y1, r1, g2, y2, r2) ;
input clk, rst_n;
output g1, y1, r1, g2, y2, r2;
endmodule

## Slide 11: 範例-Lab4_testbench
module traffic_light_test ;
reg clk, rst_n;
wire g1, y1, r1, g2, y2, r2;
reg [4:0] pass;
traffic_light M0 ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .g1(g1), .y1(y1), .r1(r1), .g2(g2), .y2(y2), .r2(r2) ) ;
always begin
#5
clk = ~clk ;
end

## Slide 12
initial begin
clk = 0 ;
rst_n = 0 ;
pass=0;
#10
rst_n = 1 ;
if (g1==1&&g2==0&&y1==0&&y2==0&&r1==0&&r2==1)
pass=pass+1;
#10
if (g1==1&&g2==0&&y1==0&&y2==0&&r1==0&&r2==1)
pass=pass+1;
#10
if (g1==1&&g2==0&&y1==0&&y2==0&&r1==0&&r2==1)
pass=pass+1;
#10
if (g1==0&&g2==0&&y1==1&&y2==0&&r1==0&&r2==1)
pass=pass+1;
#10
if (g1==0&&g2==1&&y1==0&&y2==0&&r1==1&&r2==0)
pass=pass+1;
#10
if (g1==0&&g2==1&&y1==0&&y2==0&&r1==1&&r2==0)
pass=pass+1;

## Slide 13
#10
if (g1==0&&g2==1&&y1==0&&y2==0&&r1==1&&r2==0)
pass=pass+1;
#10
if (g1==0&&g2==0&&y1==0&&y2==1&&r1==1&&r2==0)
pass=pass+1;
#10
if (g1==1&&g2==0&&y1==0&&y2==0&&r1==0&&r2==1)
pass=pass+1;
#10
if (g1==1&&g2==0&&y1==0&&y2==0&&r1==0&&r2==1)
pass=pass+1;
#10
if (g1==1&&g2==0&&y1==0&&y2==0&&r1==0&&r2==1)
pass=pass+1;
#10
if (g1==0&&g2==0&&y1==1&&y2==0&&r1==0&&r2==1)
pass=pass+1;
#10
if (g1==0&&g2==1&&y1==0&&y2==0&&r1==1&&r2==0)
pass=pass+1;

## Slide 14
#10
if (g1==0&&g2==1&&y1==0&&y2==0&&r1==1&&r2==0)
pass=pass+1;
#10
if (g1==0&&g2==1&&y1==0&&y2==0&&r1==1&&r2==0)
pass=pass+1;
#10
if (g1==0&&g2==0&&y1==0&&y2==1&&r1==1&&r2==0)
pass=pass+1;
if (pass==16)
$display("PASS!");
$finish;
end

## Slide 15
initial begin
$monitor ( "time=%4d, clk=%b, rst_n=%b, r1=%b, g1=%b, y1=%b, r2=%b, g2=%b, y2=%b",
$time, clk, rst_n, r1, g1, y1, r2, g2, y2 ) ;
end
/*畫波形圖用*/
initial begin
$fsdbDumpfile ("trafficlight.fsdb");
$fsdbDumpvars ;
end
endmodule